## Slide 1: 嵌入式的发展路径
从一片单片机到边缘智能
演讲人：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
Notes: 开场：今天我想和大家聊一个既老又新的话题——嵌入式的发展路径。说它老，是因为这门技术已经走了半个世纪；说它新，是因为最近五年，它正在被重新定义。

## Slide 2: 今天讲三件事
嵌入式到底是什么：把计算藏进设备里
它走过哪几段路：四次跃迁
个人怎么走这条路：四个台阶、三条建议
Notes: 我把今天的分享收在三件事上：是什么、怎么来的、个人怎么走。

## Slide 3: 一、嵌入式是什么
不是一种芯片，也不是一种系统，而是一件事：把计算藏进设备里
资源受限：内存以 KB 计、主频以 MHz 计、电量以 mAh 计
行为要确定：不是“大多数时候对”，而是“每次都必须对”
与物理世界绑定：传感器、执行器、时序、噪声、十年不断电
判断标准：能不能在你看不见的地方长期正确运行
Notes: 手机里的摄像头是嵌入式；手机上那个 App 不是。

## Slide 4: 二、四次跃迁：总览
1980s 汇编 → C 与工具链（抽象层出现，代码第一次可读可复用）
1990s–2000s 裸机 → RTOS 与 Linux（从写程序到搭系统）
2010s 单机 → 联网（确定性换成分布式不确定性）
2015 至今 联网 → 边缘智能（嵌入式开始承担“智能”）
Notes: 回头看，这条路其实在做同一件事：在约束之下，加一层抽象。

## Slide 5: 二·1 汇编 → C 与工具链
1980 年 Intel 8051 开启单片机时代：数机器周期、抠寄存器
交叉编译器 + 链接脚本 + 调试器逐步成熟
真正的成果不是语言，而是抽象层：可读、可复用、可交接
Notes: 这一段的真正成果不是语言，而是抽象层：代码第一次可以被人读懂、被人复用、被人交接。

## Slide 6: 二·2 裸机 → RTOS 与 Linux
裸机主循环 + 状态机的复杂度天花板
μC/OS、2003 FreeRTOS：调度、同步、通信被标准化
Linux 整包进设备：操作系统、驱动、文件系统、网络协议栈一次带齐
1990 ARM 成立、2004 Cortex-M 系列：32 位单片机变便宜
Notes: 工程师从“自己安排每一件事”，变成“描述任务之间的关系”。

## Slide 7: 二·3 单机 → 联网
Wi-Fi、蓝牙低功耗、4G、窄带物联网让设备不再孤立
空中升级、设备云、远程运维成为标配
2005 Arduino、2012 树莓派：门槛低到学生也能做出东西
代价：协议、安全、升级、故障定位全变了
Notes: 联网的代价是把“单机的确定性”换成了“分布式的不确定性”，嵌入式工程师从此要背系统责任。

## Slide 8: 二·4 联网 → 边缘智能
算力与模型下沉：模型可以跑在单片机上
摄像头与麦克风在本地完成推理，采集—推理—决策闭环在现场
时延、隐私、带宽三个老问题一起松动
含义：嵌入式不再只是实现别人的设计，开始自己承担“智能”
Notes: 这一段的含义是：嵌入式不再只是把别人的设计实现出来，它开始自己承担“智能”那部分。

## Slide 9: 三、当下的分水岭
指令集与生态：RISC-V（2010 年起自伯克利）让“架构可以自己选”成为可讨论的题
供应链与工具链自主：选型从性能优先变成性能、生态、可得性的多目标问题
AI 进入开发流程本身：写功能的门槛下降，定义问题与验证可靠性的价值上升
Notes: 第三个变化最容易被低估：人工智能正在进入开发流程本身。

## Slide 10: 四、个人的路径：四个台阶
吃透一块 MCU：输入输出、中断、定时器、模数转换，加总线（I²C/SPI/串口），做出完整小项目
上一门 RTOS：并发、优先级反转、栈的边界在哪里
做一次真正联网的产品：能升级、能回滚、能定位
选一个垂直方向扎下去：电机、电源、工业总线、汽车、端侧智能或内核
Notes: 我建议按四个台阶走，不要跳。深度就是你的议价能力。

## Slide 11: 三条建议
把“确定性地交付”练成习惯：能复现、能测量、能解释——这是嵌入式与纯软件真正的分水岭
不要停在框架层：能读参考手册、看得懂时序图、会拿示波器量波形
让 AI 替你干重复劳动，把省下的时间放在整机联调、边界条件与可靠性上
Notes: 这些正是它暂时替不了你的地方。

## Slide 12: 最后
这条路是“在约束之下不断加一层抽象”的历史
每加一层，门槛降一级，复杂度上一级
你们这一代，赶上了第四段路的开头
谢谢大家！欢迎提问
Notes: 我的分享就到这里，谢谢大家！欢迎提问。